Машина-стеккер для сортировки и укладки печенья на ребро СТК-2 предназначена для рассортировки печенья по рядам и постановки его на бок (ребро) для удобства укладки. Многообразие используемых форм печенья на стеккере: овальной, квадратной, круглой и прямоугольной. Оборудование помогает оптимизировать процесс упаковки готовой продукции после охлаждения, а частности сократить издержки на заработную плату дополнительных сотрудников. Поставленное на ребро печенье не только удобно уложить в транспортную тару, но и визуально проконтролировать наличие ломаного печенья в пачке. Быстрая и удобная перенастройка машины при смене обрабатываемых изделий.  При различии размеров печенья не более 20 мм перенастройка в большинстве случаев не требуется. Но и в случае её необходимости занимает не более 20 минут. Накопитель позволяет хранить большой объем готовой продукции.

Принцип работы: с охлаждающего конвейера печенье попадает на разделительные направляющие, где расходится по рядам. Далее ленточный конвейер поднимает печенье, и оно скатывается по направляющим на вал укладки, формирующий стопки печенья, установленного на ребро.

| Технические характеристики | СТК-2-600 | СТК-2-900 |
| --- | --- | --- |
| Ширина конвейера, мм | 600 | 900 |
| Производительность, кг/час | до 500 | до 800 |
| Направляющие, шт. | 9 | 13 |
| Установленная мощность, кВт | 0,8 | 1,1 |
| Номинальное напряжение | 230В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3400х1400х1300 | 3400х1700х1300 |
| Масса, кг | 250 | 350 |

Преимущества СТК-2:

- Скорость движения конвейера и вала укладки отдельно регулируется частотными преобразователями Delta, Тайвань.

- Все детали оборудования, соприкасающиеся с печеньем, выполнены из пищевых материалов.

- Мотор-редукторы Tramec и Transtecno, Италия.

- Качественная порошковая покраска каркаса.

- Машина для укладки печенья установлена на колеса повышенной прочности с тормозами, что позволяет легко перемещать её на производстве.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| СТК-2 | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- |
| Машина-стеккер СТК-2-600 | 1 280 000,00 |
| Машина-стеккер СТК-2-900 | 1 640 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99